## Slide 1: CanSATを作ろう
ゼロから始める缶サット製作入門

## Slide 2: 目標（ミッション）を決めよう
落下して気圧・温度を計測する
走行してカラーコーンに到達する
降下中にメッセージを送信する
穴を掘ってサンプルを採取する

## Slide 3: 目標達成までの過程を考えよう
パラシュートで落下
着地後パラシュート切り離し
自己位置・向き計測
ゴールに向けて走行
再度自己位置・向き計測
繰り返し

## Slide 4: それぞれの過程に必要な要素を考えよう
ゆっくりと落下するためのパラシュートとその切り離し機構
自分の位置を知るためのセンサ（GPS/GNSS）
自分の向きを知るためのセンサ（IMU・地磁気）
情報を処理・機体を操作するプロセッサ
走行するためのタイヤ・モーター
部品を駆動させるためのバッテリー

## Slide 5: 部品を選ぼう
性能は十分か
  例：4km/hでタイヤ直径が20cmなら106回転/分のモーターが必要
自分の技術レベルで扱えるか
  マイコンで使えるプログラミング言語、センサはライブラリが存在しているor自作できるか
規定のサイズに収まるか
  この段階で設計図、CADを描いても入らないことが多いので余裕をもってサイズ感を見る
価格は高すぎないか
  1台10万円とかだと試作機だけで予算を使い果たしてしまう

## Slide 6: 部品のテストをしよう
とりあえず部品をつないでみる
  モーターは回転するか？マイコンはLEDを点滅させられるか？
モーター、タイヤ、バッテリーを積んでマシンを走らせてみる
  トルクや速度に不足はないか？モーターが過熱していないか？
センサとマイコンを接続して情報を読み取ってみる
  ライブラリがきちんと動作するか？精度は十分か？

## Slide 7: テストベッドを作ろう
規定のサイズからはみ出て構わない
主要な部品は搭載する
機能や性能が近ければ本番で使う部品と異なっても構わない
なるべく安く作る（この後全て作り直すかもしれないため）
  汎用モジュールが利用できるモータードライバ等は既製品を活用する
  後から取り外せるようにユニバーサル基板＋ピンソケットで回路を作る

## Slide 8: 役割分担しよう
ソフトウェアを作る人
電子回路を作る人
機体の構造を作る人
  （人数が多い時は作業を分担しやすいソフトウェアの人数を増やす）
分担しても自分以外の領域を把握しなくていいわけではない
  マイコンと回路の接続：回路⇔ソフト
  機体の動作と制御：ソフト⇔ハードウェア
  基板のサイズ・搭載：ハードウェア⇔回路

## Slide 9: ソフトウェアを作る人の仕事
マイコンからモーターの制御とセンサの読み取りができるようにする
テストベッドでモーターを制御しながらセンサが読み取れるようにする
センサの値によってモーターの動作を変更できるようにする
ゴールに近づくアルゴリズムを考える
テストベッドを使って考えたアルゴリズムでゴールに近づけるか確認する
より早く確実にゴールに近づけるアルゴリズムを考える

## Slide 10: 電子回路を作る人の仕事
ソフト担当とマイコンから各部品への通信方法を相談する
  （通信方法によって配線が異なる）
各部品が必要とする電圧、電流を供給できる電源回路を作る
通信系と電源系の回路設計をする
機体に収まるような基板をハードウェア担当と相談しながら作成する
  （部品の高さも考慮する、固定方法も考える）
他の要素からの要求で性能が決まるので仕様決定作業は簡単だが、回路の設計作業には知識と経験を要する

## Slide 11: 機体の構造を作る人の仕事
部品が既定のサイズに全部収まる配置を考える
    CADでやってもよいが、実際の部品を手で並べた方が実践的
各部品をその配置に固定する部品を考える
    板に穴をあけてねじ止め、アルミフレームにタイラップで固定 etc…
    使用できる工具、機器や素材について考える
    落下や走行の衝撃に耐えられる強固なもの
製作してテストする
    搭載予定の部品と同じ重量のおもりを載せて落下させてみる

## Slide 12: 3要素の進捗と関係
通信方法決定
配線・基板サイズ決定
基板搭載位置決定
必要電力決定
バッテリーサイズ決定
重量等パラメータ決定
ソフトウェア
回路
ハードウェア
お互いの進捗に依存する段階があるので完全同時進行は不可能

## Slide 13: 大事なこと
わからない単語が出てきたら検索する
    rpm、サクセスクライテリア、サージ、MOSFET、PWM…
わからないことはすぐ先輩に相談する
    モーターの選定、電子部品の型番、構造の作り方…
お互いの仕事内容を理解する努力をする
    理想は全員が役割を入れ替われる≒一人でもCANSATが作れるようになること
会議・MTGをしても作業は進まない
    「今日の議題：どっちのモーターがいいか」をするくらいならテストベッドで両方テストしてみる
段階的に作業を進める
    最初から本番機体を作ろうとするとソフトが作業できない、結局何も完成せずに終わってしまう

## Slide 14: 大事なこと
試作する・テストをする
  「パラシュートによる降下速度1m/sで横風5m/s」なら
  着地衝撃は1.3mから落下させたのと同じ
    →回路、機体は自分の胸の高さから落として耐えられそうか？
  通信は常に万全とは限らない（というか必ず切れる）し本番では謎のリセットや電源の瞬断が頻発する
    →ソフトウェアはそれらの事態に自律的に対処できるか？

## Slide 15
終
制作・著作
F.T.E.